Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 32341000-5 Mikrofony, 32352000-5 Anteny i reflektory, 31158000-8 Ładowarki, 31434000-7 Akumulatory litowe,  32340000-8 Mikrofony i głośniki, , 32420000-3 Urządzenia sieciowe, 30237280-5 Akcesoria zasilające.

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
PRZEDSTAWIONE SĄ PONIŻEJ:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie profesjonalnego zestawu mikrofonów bezprzewodowych opartych na cyfrowej transmisji radiowej.

System musi oferować naturalny przekaz dźwięku poprzez zastosowanie cyfrowego toru radiowego o wysokiej rozdzielczości z pełnym pasmem przenoszonych częstotliwości akustycznych. System musi mieć możliwość szyfrowania sygnału gwarantujący prywatność konferencji i spotkań o charakterze poufnym. System musi zapewniać możliwość pracy do minimum 60 kanałów jednocześnie w jednym paśmie wspólnym dla wszystkich mikrofonów w zestawie, co pozwali na efektywne wykorzystanie dostępnego spektrum radiowego. Zestaw musi mieć możliwość współpracy z profesjonalnym systemem zarządzania częstotliwościami radiowymi. System zasilania nadajników musi być oparty na akumulatorach w technologii Li-Ion gwarantujący długi czas pracy na jednym ładowaniu i precyzyjny pomiar tego czasu.

Zestaw musi składać się z bezprzewodowych mikrofonów ręcznych i nadajników przypinanych, odbiorników, systemu sieciowego zarządzania i monitorowania pracy, dystrybucji sygnałów antenowych i systemu zaawansowanego zasilania nadajników opartego na technologii akumulatorów Litowo-jonowych z ładowarkami.

Mikrofon/nadajnik do ręki (Handheld) z przetwornikiem pojemnościowym

| Nazwa/parametr | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości pracy UHF | 470 – 790 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz |
| Typ modulacji radiowej | Specjalistyczny, sygnał cyfrowy |
| Zakres dynamiki | ≥ 120 dB (A) |
| Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne | 30Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD |
| Pasmo przenoszenia przetwornika | 50Hz-18kHz. Specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy |
| Szyfrowanie sygnału | 256 bitowe, certyfikowany standard AES |
| Moc promieniowana w.cz. | Przełączana 1mW, 10mW lub 20mW |
| Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym paśmie pracy zestawu | ≥60 |
| Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu | ≥2400 |
| Zasięg pracy nadajnika | Minimum 100m w optymalnych warunkach |
| Zakres regulacji czułości wejścia | 21dB (co 3 dB) + 60dB na odbiorniku |
| Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ | Przełączana super kardioidalna lub kardioidalna/pojemnościowa |
| Typ akumulatora | Dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego) |
| Wskaźnik czasu pracy nadajnika | Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut) |
| Minimalny czas pracy na akumulatorze | ≥ 11godz akumulator Li-Ion |
| Minimalny czas pracy na baterii typu AA | ≥ 11godz, 2x bateria AA/Alkaliczna |
| Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) | -18°C do +50°C (-29°C do +74°C) |
| Obudowa | metalowa |

Nadajnik osobisty (Bodypack)

| Nazwa/parametr | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości pracy UHF | 470 – 790 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz |
| Typ modulacji radiowej | Specjalistyczny, sygnał cyfrowy |
| Zakres dynamiki | ≥ 120 dB (A) |
| Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne | 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD |
| Szyfrowanie sygnału | 256 bitowe, certyfikowany standard AES |
| Moc promieniowana w.cz. | Przełączana 1mW, 10mW lub 20mW |
| Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu | ≥2400 |
| Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym paśmie pracy zestawu | ≥60 |
| Zasięg pracy nadajnika | Minimum 100m w optymalnych warunkach |
| Zakres regulacji czułości wejścia | 21dB (co 3 dB) + 60dB na odbiorniku |
| Typ złącza wejściowego | 4 bolcowy mini konektor (TA4M) |
| Typ akumulatora | Dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego) |
| Wskaźnik czasu pracy nadajnika | Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut) |
| Minimalny czas pracy na akumulatorze | ≥ 11godz akumulator Li-Ion |
| Minimalny czas pracy na baterii typu AA | ≥ 11godz, 2x bateria AA/Alkaliczna |
| Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) | -18°C do +50°C (-29°C do +74°C) |
| Obudowa | metalowa |

Stacjonarny, poczwórny odbiornik diversity z wbudowanym skanowaniem częstotliwości

| Nazwa/parametr | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości pracy UHF | 470 – 790 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz |
| Ilość odbiorników we wspólnej obudowie typu rack 1U | 4 |
| Odłączane anteny i dystrybutor antenowy | Tak, ½ falowe, wbudowana dystrybucja sygnału antenowego |
| Zakres dynamiki | ≥ 120 dB (A) wyjścia analogowe, ≥130 dB wyjścia Dante |
| Pasmo przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne | 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD |
| Zakres regulacji wzmocnienia audio | Od -18dB do + 42dB (co 1dB) |
| Złącza wyjściowe | Symetryczne: XLR |
| Zdalne monitorowanie parametrów nadajników | Tak |
| System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników | Tak |
| Kompander | Transmisja cyfrowa bez kompandera |
| Szyfrowanie sygnału | 256 bitowe, certyfikowany standard AES |
| Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy | Tak, na platformy Mac OSX i PC |
| Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doborem częstotliwości i monitorowania pracy | Tak, na urządzenia mobilne iOS |
| Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania i transmisji cyfrowej audio | Tak, podwójne 10/100 Mbps z rozdzieleniem sygnału dla sterowania systemem i transmisji cyfrowej dźwięku w standardzie Dante |
| Liczba przełączanych częstotliwości nośnych | ≥2400 |
| Obudowa metalowa | Tak, o wysokości 1U do systemu Rack 19” |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz sieciowy 100-240V AC |

System zarządzania częstotliwościami pracy mikrofonów bezprzewodowych

| Nazwa/parametr | Wymagane wielkości |
| --- | --- |
| Szerokopasmowy skaner częstotliwości radiowych | Tak, 8 pasmowy |
| Zakres częstotliwości pracy skanera | 470-865, 925-952 MHz |
| Analiza i automatyczna koordynacja zgodnych harmonicznie częstotliwości dla całego systemu | Tak |
| Graficzne wyświetlanie zeskanowanego spektrum radiowego z możliwością posłuchania wybranej częst. | Tak |
| Baza zapasowych, monitorowanych i harmonicznie zgodnych częstotliwości dla odbiorników, wykorzystywanych w razie wystąpienia zakłóceń na używanych częstotliwościach | Tak |
| Zapis zdarzeń systemowych | Tak |
| Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania | Tak z dystrybucją i zasilaniem |
| Wbudowany dystrybutor antenowy | Tak |
| Obudowa metalowa | Rack 19” |
| Zasilanie | 100-230 VAC 50/60 Hz |

Szerokopasmowy Dystrybutor Antenowy

| Nazwa/parametr | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Liczba par antenowych | 4 |
| Dodatkowy port kaskadowy | Tak |
| Zasilanie zewnętrznych anten aktywnych | Tak |
| Obudowa rackowa z funkcjonalnym rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z tyłu urządzenia | Tak, z możliwością zamontowania anten wejściowych z przodu |

Ładowarka do systemowych akumulatorów Li-ion

| Nazwa/parametr | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Liczba gniazd do ładowania ogniw lub nadajników | 2 ze wskaźnikiem stanu LED |
| Łączenie ładowarek bokami ze wspólnym zasilaniem | Tak |
| Wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych ogniw | Tak, stan naładowania akumulatora |

Akumulator Li-Ion

| Nazwa/parametr | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Akumulator w technologii Litowo jonowej (Li-Ion) | Tak |
| Brak efektu „pamięciowego” | Tak, ogniwa mogą być doładowywane w dowolnym momencie |

Pasywna antena dookólna

| Nazwa/parametr | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj anteny | Specjalna konstrukcja dookólna, dipol |
| Zakres pracy | 470-1100 MHz |
| Montaż na statywie w uchwycie mikrofonowym | Tak |